# SPECIFIKACIJA OPREME - TROŠKOVNIK

| Rb. | Model | Kol. | Jed. | Jed. cijena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reflektor sa pomičnom glavom Izvor svjetlosti: 19 x 15 W RGBW LED mutichips Kut svjetlosnog snopa: 8 ° -63 ° CTO filter Virtualni kotač boja sa preprogramiranih 237 boja uključujući bijelu (2700 K , 3200 K , 4200 K , 5600 K , 8000 K ) Efekt žarulje sa žarnom niti u bijeloj boji na temperaturi 2700 K i 3200 K Rainbow efekt sa izmjenjivom brzinom Dimmer visoke rezolucije 0-100% Strobo efekt sa izmjenjivom brzinom Tri prstena koji se neovisno konroliraju Motorizirani zoom Pan: 450 ° Tilt: 300 ° Protokoli: DMX-512, RDM, ArtNet, MA Neto, MA NEt2, sACN Samostalan rad: Da Wireless verzija: CRMX™ technology from Lumen Radio Model kao:ROBE Robin LED Wash 300+W ili jednakovrijedno | 6 | kom |  |  |
| 2. | Prozirni razdjelnik leća reflektora Model kao: EggCrate ROBIN 300 LEDWash(transparent) ili jednakovrijedno | 6 | kom |  |  |
| 3. | Adapter omega holder za vješanje na jednu kuku Model kao : ROBE Mounting adapter for Omega holder (black) ili jednakovrijedno | 6 | kom |  |  |
| 4. | Kuka za vješanje reflektora nosivost 250 kg boja crna Model kao: TAF 8016B ili jednakovrijedno | 6 | kom |  |  |
| 5. | Sigurnosna sajla nosivost 90 kg Model kao: GUIL 90 ili jednakovrijedno | 6 | kom |  |  |
| 6. | DMX kabel sa 5-pin konektorima dužine 20m | 1 | kom |  |  |
| 7. | DMX kabel sa 5-pin konektorima dužine 1m | 1 | kom |  |  |
| 8. | DMX razdjelnik 1 ulaz i 4 izlaza Optoizolirani ulazi i izlazi Izlaz za povezivanje s drugim razdjelnikom Povezivanje: DMX512 (IN / OUT XLR 3/5 pola) Napajanje: 230V ~ 500mA Izvedba za montažu u ormar 19“ Težina: 2,4 kg Dimenzije (WxHxD): 483x44x138 mm Model kao: Elation OPTO BRANCH 4 ili jednakovrijedno | 1 | kom |  |  |
| 9. | DMX sučelje +online i ofline editirajuči program 2 DMX izlaza na sučelju 4 izlaza za artnet USB Model kao:Martin M-PC 2U / M-DMX ili jednakovrijedno | 1 | kom |  |  |
| 10. | Praktikabel slijedećih karakteristika: Dužina: 200 cm Širina : 50 cm Visina :9 cm Težina: 17,5 kg Izvedba: vodotijesna Boja: crna Hexa Standardi : DIN 15921 , Eurocode 1, Eurocode 5 , Eurocode 9 ,TUV Rheinland Model kao: EVERDECK VS750H-2×0,5 HEXA ili jednakovrijedno | 8 | kom |  |  |
| 11. | Spojnica za dva praktikabela Model kao : EVERDECK VD2D ili jednakovrijedno | 6 | kom |  |  |
| 12. | Element za niveliranje praktikabela Model kao: EVERDECK VDL ili jednakovrijedno | 16 | kom |  |  |
| 13. | Noga za praktikabel slijedećih karakteristika: Visina: 20 cm Dimenzija : 60x60 cm Materijal : Aluminij U kompletu sa plastičnom kapicom za zaštitu poda od oštećenja Model kao:EVERDECK VFL20 ili jednakovrijedno | 16 | kom |  |  |
| 14. | Noga za praktikabel slijedećih karakteristika: Visina: 40 cm Dimenzija : 60x60 cm Materijal : Aluminij U kompletu sa plastičnom kapicom za zaštitu poda od oštećenja Model kao: EVERDECK VFL40 ili jednakovrijedno | 32 | kom |  |  |
| 15. | Spojnica za dvije noge Model kao: EVERDECK VLC ili jednakovrijedno | 8 | kom |  |  |
| 16. | Spojnica za dvije noge Model kao: EVERDECK V4LC ili jednakovrijedno | 3 | kom |  |  |
| 17. | Dobava profesionalne haze mašine Tip :isparivač, Napajanje 230V/50hz, Potrošnja:1500W, Vrijeme zagrijavanja 60 sekundi, Kapacitet tanka :2l, ugrađeni ventilator:> 6000 l / min, Izlaz dima podesiv u99koraka, Kontrola DMX 512,0-10 analogna Model kao :Look Solutions Unique 2.1 230V ili jednakovrijedno | 1 | kom |  |  |
| UKUPNO |  |
| PDV (25%) |  |
| SVEUKUPNO |  |